霍市环复字〔2023〕16号

关于莫乎尔万隆发空心砖厂环保型砖厂项目

环境影响报告表的批复

霍尔果斯市莫乎尔万隆发空心砖厂：

你单位报批的《莫乎尔万隆发空心砖厂环保型砖厂项目环境影响报告表》已收悉，对《莫乎尔万隆发空心砖厂环保型砖厂项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）进行审查。经研究，现批复如下：

一、本项目位于霍尔果斯市莫乎尔片区库鲁斯村，项目区中心地理坐标为：东经80°36′40.101″，北纬44°15′10.701″。项目总投资1500万元，其中环保投资53.5万元。

工程建设内容及规模：项目对霍尔果斯市莫乎尔万隆发空心砖厂现状部分设施进行拆除，建设隧道窑1座（两烘两烧），并配套建设破碎车间、办公用房等，改建完成后年可生产烧结砖（标砖）6000万块。项目采矿方法为露天开采，矿区面积为5.03hm2，原材料主要以粘土、工业废渣为主，粘土从项目矿区进行开采，同时回收利用工业企业工业废渣。项目用水来自厂内西侧库鲁斯台沟截潜流。

二、该项目建设地点符合本辖区总体规划及土地利用规划，该项目属于非金属矿物制品业，根据《产业结构调整指导目录》（2021年修订），本项目不属于限制类和淘汰类项目，视为允许类项目，符合现行国家产业政策。基本同意报批的“报告表”作为本项目建设和环境管理的依据，按照“报告表”评价的建设内容、规模在拟定地点进行建设。

三、莫乎尔万隆发空心砖厂环保型砖厂项目在建设过程中要严格落实“报告表”提出的各项环保措施，重点做好以下工作：

（一）加强施工期环境管理，在建筑拆除、基础开挖和回填较集中的工程区采取洒水降尘措施，运输车辆采用密闭车斗，防治扬尘污染；禁止在项目区内冲洗车辆，不得在施工场地内自行搅拌混凝土使用，生活污水排入防渗化粪池定期清掏；合理安排施工进度和作业时间，对主要噪声设备应采取相应的限时作业，压缩施工区汽车数量和行车密度，严禁汽车鸣笛，维修、保养，使各种做好施工机械的保养养护，保持良的运行状态；项目不另设取土场、料场等，弃土在施工场地内现场堆放，施工固废不可长时间堆存，及时清运，施工完成后，做好土地平整和施工场地生态恢复工作。

（二）严格落实大气污染防治措施，开采场边界采用抑尘网进行围挡，厂内外运输道路要求进行硬化或采用砂砾石路面，开采区及厂区道路定期洒水降尘，厂界无组织颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值要求（1.0mg/m3）；破碎粉尘采用布袋除尘器进行处理，通过15m高排气筒排放，颗粒物浓度满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2中标准限值（30mg/m3）；焙烧废气配套建设布袋除尘设备+双碱法脱硫+SCR脱硝设施，废气经处理满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620－2013）及修改单限值（颗粒物30mg/m3，二氧化硫150mg/m3，氮氧化物200mg/m3，氟化物3mg/m3），通过50m烟囱排放；食堂设置油烟净化器，油烟浓度满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的要求（2.0mg/m3）。

（三）项目脱硫废水循环利用不外排，生活污水排入防渗化粪池定期清掏拉运至污水处理厂处理。

（四）采取合理布局，对设备采取减振措施，做好设备日常维护运维，营运期噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GBl2348-2008）2类标准限值（昼间噪声值≤60dB，夜间噪声值≤50dB）。

（五）做好项目固废处置工作。部分残次品砖外售综合利用，其余进行回收破碎后再用生产；布袋除尘器收集的除尘灰回用于生产，不外排；脱硫石膏出售至水泥厂；生活垃圾统一收集由环卫处置；厂区按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597— 2023）要求建设危险废物暂存间，废机油按照规范要求贮存，并定期委托有资质单位处置。

（六）通过加强生产管理和设备日常维护，保证各环保设施的正常运行，杜绝事故发生，加强营运期的管理，设专人负责环保工作，加强污染治理设施的管理，保证其正常运行。

（七）厂区内做好生态恢复工作，加强绿化改善项目区及周边环境状况；加强宣传教育，提高职工的环保意识；加强安全教育及职业培训，编制《突发环境事件应急预案》并定期组织演练，生产过程中防止事故性排放。

（八）营运期积极配合生态环境部门日常工作，按照法律法规及相关技术规范要求定期组织开展环境监测，并提供相关监测资料。

四、根据工程分析，本项目实施后主要污染物排放总量为二氧化硫（SO2）4.44吨/年、氮氧化物（NOx）1.99吨/年，我局已以霍市环函发〔2023〕6号文对该项目总量控制指标进行批复。

五、项目必须按照国家规定的标准和程序进行验收，严格落实环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收，验收合格后方可运行。

六、项目建设规模、地点、工艺和污染防治措施有重大改变的，必须报我局重新审批。

七、生态环境保护日常监督、管理工作由我局负责。

伊犁州生态环境局霍尔果斯市分局

2023年12月13日

抄送：环境监察大队、贵州森益源环境咨询有限公司

伊犁州生态环境局霍尔果斯市分局     2023年12月13日印发