霍市环复字〔2023〕11号

关于霍尔果斯经济开发区集中供蒸汽建设

项目环境影响报告表的批复

霍尔果斯联合投资发展有限责任公司：

你单位报批的《霍尔果斯经济开发区集中供蒸汽建设项目环境影响报告表》及相关附件收悉，对《霍尔果斯经济开发区集中供蒸汽建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）进行审查。经研究，现批复如下：

一、本项目位于霍尔果斯市南部产业园丰达路以北、规划十三路以东，项目区中心地理坐标为：东经80°29′42.298″，北纬44°4′52.348″。项目总投资8000万元，其中环保投资78万元。

工程建设内容及规模：项目总占地面积为10143.52平方米，新建业务用、锅炉房、应急水池、排污降温池以及其他附属配套设施等。锅炉房内建设3台20吨/小时燃气蒸汽锅炉，2用1备，作为南部产业园供蒸汽热源，配套建设高压-低压调压站1座，蒸汽管道300米，本项目不包含项目区外蒸汽管道建设。

二、该项目建设地点符合本辖区总体规划及土地利用规划，该项目属于电力、热力生产和供应业，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订），属于鼓励类项目，符合现行国家产业政策。基本同意报批的《霍尔果斯经济开发区集中供蒸汽建设项目环境影响报告表》作为本项目建设和环境管理的依据，按照“报告表”评价的建设内容、规模在拟定地点进行建设。

三、霍尔果斯经济开发区集中供蒸汽建设项目在建设过程中要严格落实“报告表”提出的各项环保措施，重点做好以下工作：

（一）做好施工期环境管理。施工工地设置连续密闭围挡，采用防尘布苫盖防尘措施，施工建筑垃圾及时清运，做好施工机械维护管理；施工期各类施工废水经沉砂池沉淀循环利用，生活污水经化粪池处理后拉运至污水处理厂处理，废水均不得外排；采取有效措施降低施工噪声污染，施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523－2011）标准限值；施工产生的建筑垃圾等进行收集并固定地点集中暂存，拉运至当地住建部门指定的垃圾填埋场填埋处置，生活垃圾收集后定期由环卫部门清运，严禁随意开挖取土取石，破坏植被，施工完成后，做好土地平整和施工场地生态恢复工作。

（二）严格落实大气污染防治措施，项目3台锅炉均配套建设超低氮燃烧器+烟气再循环装置，燃烧烟气经袋式除尘器处理后经21m高烟囱排放，锅炉废气颗粒物、二氧化硫排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准中标准限值（颗粒物：20mg/m3，二氧化硫：50mg/m3），氮氧化物浓度满足《关于开展自治区2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”工作的通知》要求的浓度限值（50mg/m3）；食堂设置油烟净化器，油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准限值（2.0mg/m3）。

（三）项目锅炉软水设备废水及生活污水均排入园区污水管网最终进入南部产业园区污水处理厂进行处理，不得外排。

（四）采取合理布局，选用低噪设备、合理安排高噪设备的工作时间，设置台基减震、橡胶减震接头及减震垫等减震设施，确保营运期噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GBl2348-2008）3类标准限值（昼间噪声值≤65dB，夜间噪声值≤55dB）。

（五）锅炉软水设备产生的废离子交换树脂由厂家回收，不在项目区储存；生活垃圾统一收集由环卫进行处理。

（六）做好分区防渗措施，防止地下水和土壤污染，通过加强生产管理和设备的日常维护，保证各环保设施的正常运行，杜绝事故发生，设专人负责环保工作，加强污染治理设施的管理，保证其正常运行。

（七）厂区内做好生态恢复工作，加强绿化改善项目区及周边环境状况，加强安全教育及职业培训，提高职工的环保意识，编制《突发环境事件应急预案》并定期组织演练。

（八）营运期积极配合生态环境部门日常工作，按照法律法规及相关技术规范要求定期组织开展环境监测，并提供相关监测资料。

四、根据工程分析，本项目实施后主要污染物排放总量为二氧化硫1.15吨/年、氮氧化物8.72吨/年，我局已以霍市环函发〔2023〕1号文对该项目总量控制指标进行批复。

五、本项目必须按照国家规定的标准和程序进行验收，严格落实环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收，验收合格后方可运行。

六、项目建设规模、地点、工艺和污染防治措施有重大改变的，必须报我局重新审批。

七、项目生态环境保护日常监督、管理工作由我局负责。

伊犁州生态环境局霍尔果斯市分局

2023年12月4日

抄送：环境监察大队、湖南星鹏环境评估有限公司

伊犁州生态环境局霍尔果斯市分局      2023年12月4日印发