# 建设项目环境影响报告表

# （污染影响类）

项目名称：霍尔果斯市伊车嘎善乡农副食品烘干塔建设项目

建设单位（盖章）：霍尔果斯市伊车嘎善锡伯乡人民政府

编制日期： 2023年11月

中华人民共和国生态环境部制

#### 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 霍尔果斯市伊车嘎善乡农副食品烘干塔建设项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2104-654004-20-05-886343 |
| 建设单位联系人 | 唐天辉 | 联系方式 | 0999-xxxx178 |
| 建设地点 | 霍尔果斯市伊车嘎善乡加苏尔村 |
| 地理坐标 | E80°39′4.598″,N44°11′4.467″ |
| 国民经济 行业类别 | D4430热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 91热力生产和供应工程 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 3000 | 环保投资（万元） | 66 |
| 环保投资占比（%） | 2.2 | 施工工期 | 5个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是 | 用地（用海） 面积（m2） | 20000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | / |
| 规划环境影响 评价情况 | / |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | / |
| 其他符合性分析 | 1 “三线一单”符合性分析 根据《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》（新政发［2021］18号），《伊犁州直区域空间生态评价暨“三线一单”生态环境准入清单》的通知》（伊州政办发[2021]28号），本项目“三线一单”符合性分析如下： （1）生态保护红线 主要目标：自治区与伊犁州直主要目标相同，按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线。 项目位于霍尔果斯市伊车嘎善乡加苏尔村，不在自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护地和其他需要特别保护等法律法规禁止开发建设的区域，与生态保护红线要求符合。 （2）环境质量底线 自治区“三线一单”管控方案主要目标：全区水环境质量持续改善，受污染地表水体得到有效治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定；全区环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全区土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控。 伊犁州直“三线一单”管控方案主要目标：州直水环境质量持续改善，地表水水质保持优良，地下水超采得到严格控制，地下水水质维持稳定；州直环境空气质量有所提升，重点城市（伊宁市、奎屯市）环境空气质量持续改善，其他县市环境空气质量保持稳定；土壤环境质量保持稳定，农用地和建设用地土壤安全利用得到有效保障。 项目区补充监测特征污染因子TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，污染物经处理后符合相关行业标准及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相应标准；项目无污水排放；项目所在地声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求。本项目运营期在采取本环评提出的有效治理措施后，可保证污染物达标排放，保证评价区域环境质量不降级，对周边环境影响较小，符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 主要目标：强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标。加快区域低碳发展，积极推动乌鲁木齐市、昌吉市、伊宁市、和田市等4个国家级低碳试点城市发挥示范和引领作用。 本项目建设占地不涉及基本农田，项目生产用水由市政管网供应，电能由市政供电供应。项目运行过程通过内部管理、设备选择、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。项目的水、气、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （4）生态环境准入清单 本项目区不在《新疆维吾尔自治区17个新增纳入国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》（2017年12月）；同时符合《伊犁州直区域空间生态评价暨“三线一单”生态环境准入清单》的通知》（伊州政办发[2021]28号）。 根据《伊犁州直区域空间生态评价暨“三线一单”生态环境准入清单》的通知》（伊州政办发[2021]28号）-霍尔果斯市生态环境准入清单，项目属于重点管控单元02（ZH65400420002），项目“三线一单”符合性分析如下。 表1-1 与《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析 主要目标 项目情况 符合性 生态保护红线。按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线。 本项目位于霍尔果斯市伊车嘎善乡加苏尔村，选址不涉及生态保护红线占用 符合 环境质量底线。全区水环境质量持续改善，受污染地表水体得到有效治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定；全区环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全区土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控。 运营期无生产废水产生；厂区地面混凝土硬化，对区域水环境及土壤环境基本无影响。 符合 资源利用上线。强化节约集约利用，续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标。加快区域低碳发展，积极推动乌鲁木齐市、昌吉市、伊宁市、和田市等4个国家级低碳试点城市发挥低碳试点示范和引领作用。 项目运营过程中会消耗一定水、电、生物质燃料资源，资源消耗量总体相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 符合 环境准入负面清单。基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求，要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布置选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。 本项目不属于《新疆维吾尔自治区28个国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》所列负面清单 符合 综上所述，本项目符合《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》中管控要求。 表1-2 与七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求符合性分析 类别 主要目标 项目情况 符合性 总体要求 空间布局约束。严格执行国家、自治区产业政策和环境准入要求，严禁“三高”项目进新疆，坚决遏制“两高”项目盲目发展。不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目。推动项目集聚发展，新建、改建、扩建工业项目原则上应布置于由县级及以上人民政府批准建立、环境保护基础设施完善的产业园区、工业聚集区或规划矿区，并且符合相关规划和规划环评要求。 本项目属于农业附属设施建设项目，不属于“三高”、“两高”项目，项目建设满足伊车嘎善乡土地利用规划及产业发展要求。 符合 污染物排放管控。深化行业污染源头治理，深入开展火电行业减排，全力推进钢铁行业超低排放改造，有序推进石化行业“泄漏检测与修复”技术改造。强化煤化工、石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等重点行业挥发性有机物控制。深入开展燃煤锅炉污染综合整治，深化工业炉窑综合治理。加强“散乱污”企业综合整治。优化区域交通运输结构，加快货物运输绿色转型，做好车油联合管控。以改善流域水环境质量为核心，强化源头控制，“一河（湖）一策”精准施治，减少水污染物排放，持续改善水环境质量。强化园区（工业集聚区）水污染防治，不断提高工业用水重复利用率。加快实施城镇污水处理设施提质增效，补齐生活污水收集和处理设施短板，提高再生水回用比例。持续推进农业农村污染防治。提升土壤环境监管能力，加强污染地块安全利用监管。强化工矿用地管理，严格建设用地土壤环境风险管控。加强农用地土壤污染源头控制，科学施用化肥农药，提高农膜回收率。 运营期无生产废水产生；厂区地面混凝土硬化，对区域水环境及土壤环境基本无影响。 符合 环境风险防控。禁止在化工园区外新建、扩建危险化学品生产项目。严格落实危险废物处置相关要求。加强重点流域水环境风险管控，保障水环境安全。 本项目不属于危化品生产项目，运营期不产生危险固废，风险可控。 符合 资源利用效率要求。优化能源结构，控制煤炭等化石能源使用量，鼓励使用清洁能源，协同推进减污降碳。全面实施节水工程，合理开发利用水资源，提升水资源利用效率，保障生态用水，严防地下水超采。 项目生产设备中无淘汰类设备，资源消耗不会对区域资源量产生明显影响。 符合 伊犁河谷片区管控要求 伊犁河谷片区包括伊犁哈萨克自治州州直全境(不含奎屯市)。重点维护伊犁河上游山区水源涵养和生物多样性功能，实现生态环境保护、资源开发、旅游与畜牧业协调发展。加强伊犁河谷平原绿洲农业生态功能区基本农田、基本草原、河谷林保护。严格控制重化工产业无序发展，昭苏县、霍尔果斯市严禁布局重化工项目，新源县、尼勒克县、巩留县原则上不再新增重化工项目。强化跨界河流-伊犁河突发水环境污染事故的环境风险防控。严格管控河流两岸汇水区内分布的污水处理设施、排污口、尾矿库以及沿河公路段危险品运输、上游山区段矿产资源开发等活动，配备应急设施和物资，建立风险防控体系。 本项目位于霍尔果斯市伊车嘎善乡加苏尔村，选址不涉及上述保护区；项目不属于化工项目，且运营期无生产废水排放，对水环境影响有限；运营期将按要求指定应急预案，配置应急设施以防控环境风险。 符合 综上，本项目建设《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》中相关管控要求。 表1-3 与《伊犁州直区域空间生态评价暨“三线一单”生态环境准入清单》符合性分析 属性/区域 管控维度 管控要求 本项目情况 符合性 伊犁州直总体管控要求 空间布局约束 1.1禁止开发区应当进行生态修复，严禁从事各类开发活动。限制开发区应当减轻对生态空间的占用，保护优先、适度开发、合理选择发展方向，加强生态修复，禁止不符合主体功能定位的开发活动。禁止在河谷内的世界遗产地、自然保护区、风景名胜区等法定保护地实施相关法律法规禁止的行为。禁止向伊犁河源头、干流、主要支流、水库、湖泊和其他需要特别保护的区域违法排污、倾倒有毒有害物质、丢弃畜禽动物尸体等生产生活废弃物。 本项目位于霍尔果斯市伊车嘎善乡加苏尔村，占地不涉及生态保护红线、水源地保护区等重要生态功能区 符合 1.2产业准入首先应符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《市场准入负面清单（2020年版）》、《西部地区鼓励类产业目录》（2020年本）、《鼓励外商投资产业目录（2020年版）》等；严格落实《自治区严禁“三高”项目进新疆推动经济高质量发展实施方案》关于产业准入和布局的相关要求；非金属矿采选、煤炭采选、电力、金属矿采选、有色金属冶炼、铸造、化工（电石、氯碱、焦化）、纺织、合成革与人造革等重点行业的项目建设应符合《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》的相关要求。 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订）中限制类及淘汰类项目；不属于《市场准入负面清单（2020年版）》的负面清单项目。 符合 1.3严禁“三高”企业进伊犁，严控高污染、高耗能行业新增产能，严格落实国家和自治区下达的淘汰落后产能计划，严把项目准入关。 1.4加大城市建城区集中供热设施和管网建设力度，加快推进燃煤锅炉清洁能源改造，积极推进电锅炉、电供暖等清洁能源供暖项目建设，确保拆除燃煤小锅炉区域冬季正常供暖。产业集聚区集中建设热电联产机组或大型集中供热设施，逐步淘汰分散燃煤锅炉。 本项目不属于“三高”企业，项目运营期主要消耗少量水、电资源，不属于“三高”企业；运营期不设置供暖锅炉 符合 1.13不得新上或采用国家明令禁止的工艺和设备，新建项目必须符合国家产业政策，严格执行环境影响评价和“三同时”制度，严格入河排污口监督管理。 本项目无国家明令禁止的工艺和设备，符合国家产业政策 符合 污染物排放管控 2.16禁止在农用地排放、倾倒、使用污泥、清淤底泥、尾矿（渣）等可能对土壤造成污染的固体废物 运营期固废均得到合理处置，无外排 符合 环境风险防控 3.5构建应急响应保障体系。建立突发污染事件应急体系，成立污染事故处理小组。逐步建立数据共享联动机制。 项目建成后，将按规定编制企业突发环境事件应急预案并备案，配备应急物资，定期开展应急演练，不断完善应急预案 符合 资源利用效率 4.5耕地保有量、基本农田保护面积、建设用地总规模、新增建设用地规模等指标达到国家和自治区下达的要求。 本项目用地性质为工业用地，不占用耕地、基本农田 符合 霍尔果斯市一般管控单元03（单元编码：ZH65400430003 ，该管控单元位于霍尔果斯市中部，属于山前冲积平原，分布有乡镇和农田系统。 空间布局约束 1.禁止新建10蒸吨以下锅炉。 2.杜绝“散乱污”企业项目建设和已取缔的“散乱污”企业异地转移 项目不属于“散乱污”企业项目；项目新建20t燃生物质锅炉用于生产供热。 符合 污染物排放管控 1.禁止向河流、湖泊、水库、池塘、沟渠等排放养殖畜禽的粪便，丢弃畜禽尸体，倾倒垃圾和其他废弃物。 2.禁止露天焚烧农作物秸杆和田间杂草。 3.加强秸秆综合利用，鼓励秸秆资源化、饲料化、肥料化利用，推动秸秆还田与离田收集。 4.实施农药减量控害，扩大生物农药、高效低毒低残留农药推广应用，逐步淘汰高毒农药。 5.深入实行测土配方施肥，推广精准、高效施肥技术。减少化肥农药施用量，增加有机肥使用量，调整氮肥结构，改进施肥方式，减少农田氨排放。 6.及时清理、回收农药、化肥等包装物和农用薄膜、育苗器具等农业废弃包装物，并将废弃包装物交由专门机构或者组织进行无害化处理或综合利用。 7.严格执行《畜禽养殖业污染防治技术规范》、《关于畜禽养殖适养区、限养区和禁养区的划分范围及标准》、《畜禽规模养殖污染防治条例》，做好畜禽养殖污染防治工作。 8.适养区、限养区的养殖场（小区）要根据污染防治需要根据污染防治需要，配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施，改进设施养殖工艺，完善技术装备条件。新建、改建、扩建规模化养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用。 9.强化畜禽粪污资源化利用，提高畜禽粪污综合利用率，减少氨挥发排放。 10.加快污水收集处理设施建设，所截生活污水尽量纳入城镇生活污水处理系统进行处理。污水处理系统难以覆盖的，因地制宜建设分散处理设施，出水执行《农村生活污水处理排放标准（DB 654275-2019）》。 运营期无生产废水产生；项目不涉及其他内容。 符合 环境风险防控 1.严格防范环境健康风险。加强养殖投入品管理，依法依规、限制使用抗生素、激素等化学药品。严格控制环境激素类化学品污染。 不涉及 符合 综上所述，本项目符合《伊犁州直“三线一单”生态环境分区管控方案》。 2 与《伊犁州生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 根据《伊犁州生态环境保护“十四五”规划》中与本项目有关的管控要求，本项目与其符合性分析如下： 表1-4 与《伊犁州生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 要求 本项目情况 符合性 污染物总量控制目标。氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮等主要污染物排放量控制在自治区、自治州下达的指标以内。 本项目氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮等主要污染物排放量控制在自治区、自治州下达的指标以内 符合 优化产业结构，推进产业绿色升级。持续优化产业结构调整。严格落实环境准入制度，强化源头管理，严禁“三高”项目进伊犁，坚决遏制高耗能、高排放建设项目盲目发展，落实“三线一单”硬约束。坚持“绿色、集约、融合、高效”的工业经济高质量发展方向，深化工业供给侧结构性改革，结合《绿色产业指导目录(2019年版)》，大力发展战略性新兴产业，积极培育新产业新业态，推动工业强基增效与转型升级，着力构建“两级、一区、多集群”的产业布局。 本项目不属于“三高”项目，建设符合自治区及伊犁州生态环境分区管控要求，不使用《产业结构调整目录》中限制类、淘汰类工艺或设备。 符合 加强协同治理，完善大气污染治理体系。健全污染防治区域联动机制。加强城镇大气污染治理，重点推进伊宁市及周边区域、“奎-独-乌-胡” 区域联防联控、同防同治。巩固和扩大伊宁市及周边区域、“奎-独-乌-胡”区域大气污染防治工作成果，提升优良天数比例，逐步消除重污染天气。协同开展PM2.5和臭氧污染防治，以PM2.5浓度污染控制为主，臭氧浓度巩固改善为辅，强化V0Cs和氮氧化物减排。推进兵地生态环境执法和联合监测，使兵地联合执法、交叉执法成为常态。探索建立区域大气环境补偿机制，构建大气污染综合治理体系。 本项目运营期对污染物进行了合理有效的处理，可确保达标排放，且排放量较小，不会对区域环境空气质量产生明显影响。 符合 推进水污染治理，持续改善水环境质量。严格环境准入制度。淘汰现有目录界定的落后产能，严格执行环境影响评价，鼓励发展低污染、无污染、节水和资源综合利用的项目，大中型项目的资源环境效率达到同期国际先进水平。划定并严守生态保护红线，实施差别化环境准入政策。组织开展市、县域水环境承载能力现状评价。伊犁河流域沿岸从严控制石油加工、煤化工、化学制造、医药制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险，合理布局危险化学品仓储设施。 本项目无生产废水产生，不会对区域水环境产生影响。 符合 重点推进土壤、地下水污染协同防控。加强地下水污染源头防控，对重点行业企业强化环境风险防控措施，依法严厉查处污水渗井和渗坑排污行为。防控农业面源对地下水影响。强化土壤与地下水污染协同防治，农用地和建设用地土壤环境管理中同步落实地下水污染防治要求。以保护和改善地下水环境质量为核心，按照“分区管理、分区管控”思路，坚持突出重点、分类施策、问题导向、协同推进、落实责任、循序渐进原则，推进地下水污染防治。 本项目脱硫废水循环池进行了防渗处理，地下水及土壤环境风险可控。 符合 综上，本项目与《伊犁州生态环境保护“十四五”规划》相符 2 选址合理性分析 本项目建设地点位于霍尔果斯市伊车嘎善乡加苏尔村，项目用地为建设用地，符合用地规范。 项目东侧为空地、南侧为在建仓库、西侧为厂房、北侧为林草地。项目所在地附近无自然保护区、风景名胜、饮用水水源保护地等环境敏感区。无生物、化学等污染源，无架空高压线以及危及生产安全的重大危险源存在。项目区临近218国道，交通便利，方便原辅料及产品的运输。 综上所述，本项目选址较为合理。 3 产业政策相符性分析 本项目为农产品初加工项目，不属于《市场准入负面清单（2020版）》所列行业类别。项目集烘干、中转、储备为一体，属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）（2021修订版）中鼓励类“一、农林业第26条：农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用”类项目，符合国家产业政策要求。 |

#### 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1项目概况 建设内容及规模：本项目为新建项目，占地20000m2，新建1000t/d烘干塔1座并配套14MW生物质热风炉一台，配套污染防治设施，完善厂区道路给排水和其他配套附属工程。 本项目由霍尔果斯市伊车嘎善锡伯乡人民政府主导、伊犁润鼎食品有限公司参与投资建设。项目南侧为在建霍尔果斯市三万吨原料收贮项目，由伊犁润鼎食品有限公司投资建设，本项目员工食宿由霍尔果斯市三万吨原料收贮项目统一管理。 具体组成见表2-1： 表2-1 工程组成一览表 序号 项目组成 建设内容 1 主体工程 烘干塔 项目日烘干玉米1000t，烘干塔占地30m2。 2 辅助工程 热风炉房 砖混结构，建筑面积30m2，内置20t(14MW)热风炉1台。 地磅 / 3 办公生活设施 办公休息区 建筑面积100m2 检斤室 建筑面积20m2 4 储运工程 粮仓 半径6m，占地约120m2，储存量约1800t 烘前仓 半径4m，占地约120m2，储存量约800t 燃料堆场 封闭式，占地面积100m2 灰渣库 封闭式，占地面积50m2 5 公用工程 给、排水 本项目生产用水由市政管网提供。项目不设食宿，员工由霍尔果斯市三万吨原料收贮精选项目统一管理，无生产废水产生。 供热 项目烘干塔由1台20t位生物质热风炉供热。冬季不生产，办公生活区不设采暖设施。 供电 所在地供电网 6 环保工程 废气 治理 热风炉烟气 烟气经布袋除尘器、脱硫塔、低氮燃烧+选择性催化还原法（SCR）处理后经1根15m高烟囱排放。 粮食清选 封闭式清粮机，废气排入布袋除尘器处理，经处理后废气经15m排气筒排放 灰渣粉尘 封闭式灰渣库 无组织排放颗粒物 堆场、烘干塔周围设置防风防尘网 污水处理 脱硫废水经浆液循环池沉淀后回用于脱硫塔，项目无废水排放 噪声治理 针对不同设备分别采取隔声、减震等措施。 固废治理 固废暂存间，固废及时清运 2主要生产设备 本项目主要生产设备详见下表。 表2-2 项目主要生产设备一览表 序号 项目名称 规模 数量（单位） 1 烘干塔 1000t/d 1座 2 初清筛 处理能力50t/h 1套 3 塔前提升机 提升能力60t/h 1台 4 筛前提升机 提升能力60t/h 1台 5 风机 4-7-25 型风压 2000 1台 6 风机 Y5-47-10C 风压 2800 1台 7 风机 Y4-73-11DF 风压 1800 2台 8 换热器 / 1套 9 链式炉排 14MW 1台 3原辅材料与能源消耗 项目原辅材料用量情况见表2-3。 表2-3 项目主要原、辅材料及能源消耗情况表 序号 项目名称 消耗量 单位 备注 1 湿玉米籽粒 50000 t/a 50d用量 2 生物质燃料 1600 t/a 50d用量 3 脱硫剂 2 t/a 50d用量 4 水 1696 t/a 50天用量 项目热风炉烟气采用双碱法脱硫，脱硫剂主要成份NaOH和Ca（OH）2，其理化性质及危险特性表分别见表2-4、2-5。 表2-4 NaOH理化性质及危险特性表 标识 中文名：氢氧化钠 英文名： Sodiun hydroxide 分子式：NaOH 分子量 40.01 UN编号：1823 危险特性：第8.2类碱性腐蚀品 CAS号：1310-73-2 危规号：82001 理化性质 性状：白色不透明固体，易潮解 危险物质最大储存量50t 溶解性：易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮 沸点/℃1390 密度相对水：（水=1）约2.12 熔点/℃318.4 燃烧热值（kj/mol）：- 燃烧爆炸危险性 燃烧性：不燃 燃烧分解产物：可能产生有害的毒性烟雾 稳定性：稳定 禁忌物：强酸、易燃和可燃物、二氧化碳、过氧化物、水 建筑火险分级：丁 饱和蒸气压：0.13kPa/739℃ 危险特性 本品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液，与酸发生中和反应并放热。 消防措施 雾状水，砂土 储运条件 储存于高燥清洁的仓间内。注意防潮和雨水浸入。应与易燃、可燃物及酸类分开存放。分装和搬运作业要注意个人防护。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。雨天不宜运输。 泄漏处理 隔离泄漏污染区，周围设警告标志，建议应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，用洁清的铲子收集于干燥净洁有盖的容器中，以少量加入大量水中，调节至中性，再放入废水系统。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，收集回收或无害处理后废弃。 毒性及健康危害 健康危害 本品有强烈刺激和腐蚀性。粉尘或烟雾刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔：皮肤和眼直接接触可引起灼伤：误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。 侵入途径 吸入、食入 急救方法 皮肤接触：立即用水冲洗至少15分钟。若有灼伤，就医。 眼睛接触：立即提起眼脸，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。或用3%硼酸溶液冲洗。就医。 吸入：脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。就医。 食入：患者清醒时立即漱口，口服稀释的醋或柠檬汁，就医。 操作规范 工程控制：密闭操作。 呼吸系统防护：必要时佩带防毒口罩。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿工作服（防腐材料制作）。[手防护]：戴橡皮手套。避免接触的条件：接触潮湿空气。 其他防护：工作后，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 表2-5 Ca（OH）2 的理化性质及危险特性表 标识 中文名：氢氧化钙 英文名：Calcium Hydroxide 分子式：Ca（OH）2 分子量 74.096 危险特性：腐蚀性物品/刺激性物品 CAS号：1305-62-0 UN：3262 理化性质 性状：白色粉沫 危险物质最大储存量50t 溶解性：微溶于水，不潮解，易与CO2反应变质 沸点/℃2850 密度2.24g/ml 熔点/℃580 水溶性：1.65g/L（20℃）（微溶） 燃烧爆炸危险性 燃烧性：不燃 燃烧分解产物：可能产生有害的毒性烟雾 稳定性：稳定 禁忌物：强酸、易燃和可燃物、二氧化碳、过氧化物、水 危险特性 物化性质细腻的白色粉末。相对密度2.24。加热至580℃脱水成氧化钙，在空气中吸收二氧化碳而成碳酸钙。溶于酸、铵盐、甘油，微溶于水，不溶于醇，有强碱性，对皮肤、织物有腐蚀作用。 消防措施 雾状水，砂土 储运条件 包装储运：用内衬聚乙烯塑料薄膜袋的塑料编织袋包装，每袋净重25kg。应贮存在干燥的库房中。严防潮湿。避免与酸类物质共贮混运。运输时要防雨淋。失火时，可用水，砂土或一般灭火器扑救。 泄漏处理 隔离泄漏污染区，周围设警告标志，建议应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，用洁清的铲子收集于干燥净洁有盖的容器中，以少量加入大量水中，调节至中性，再放入废水系统。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，收集回收或无害处理后废弃。 毒性及健康危害 健康危害 氢氧化钙毒性防护：其粉尘或悬浮液滴对粘膜有刺激作用，能引起喷嚏和咳嗽，和碱一样能使脂肪皂化，从皮肤吸收水分、溶解蛋白质、刺激及腐蚀组织。吸入石灰粉尘可能引起肺炎。最高容许浓度为5mg/m3。 侵入途径 吸入、食入 急救方法 吸入粉尘时，可吸入水蒸气、可待因及犹奥宁，在胸廓处涂芥末膏；当落入眼内时，可用流水尽快冲洗，再用5%氯化铵溶液或0.01%CaNa₂-EDTA溶液冲洗，然后将0.5%地卡因溶液滴入。工作时应注意保护呼吸器官，穿戴用防尘纤维制的工作服、手套、密闭防尘眼镜，并涂含油脂的软膏，以防止粉尘吸入。 操作规范 工程控制：密闭操作。 呼吸系统防护：必要时佩带防毒口罩。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿工作服（防腐材料制作）。[手防护]：戴橡皮手套。避免接触的条件：接触潮湿空气。 其他防护：工作后，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 4 产品方案 表2-6 产品规格表 产品名称 产量 备注 干玉米籽粒 40000t/a 含水率≤18% 5公用工程 5.1 给排水 项目不设食宿，员工由霍尔果斯市三万吨原料收贮精选项目统一管理，无生活废水产生。项目主要废水为脱硫废水，循环使用，无废水排放。 5.2 电气 项目区用电由市政电网接入，从变配电间接至项目区各用电单元。 5.3 通讯 项目所在区具有良好的通讯条件，项目通讯可直接利用公共通讯设施。 6平面布置 项目厂区出口位于项目区南侧，出口西侧为筒仓、筒仓北侧依次布置烘干塔、热风炉房及除尘设备。具体布置情况详见平面布置图。 表2-2 项目平面布置图 7投资、劳动定员、工作制度及项目进度 本项目总投资3000万元，资金自筹。拟定员工8人，其中常住员工2人，年工作50天。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1 生产工艺流程及产污环节 图2-3 项目烘干塔生产工艺流程及产物节点图 工艺流程简述： 收购的玉米籽粒经计量后在厂区堆放，经输送带输送至初清筛清理，经清理后的玉米籽粒进入料斗暂存，然后送至烘前仓，再进入烘干塔进行烘干，烘干后的玉米籽粒进入仓库进行贮存。 湿玉米籽粒夹杂附着大量的砂砾及碎屑，含为防止粮食在烘干过程产生过量粉尘污染，粮食在进入烘干前由初清筛进行清理，清除粮堆中大部分的夹杂物。初清筛是一种结合筛分与风选的粮食清理机械，工作流程为：物料从进料机构落入滑槽，穿过运转圆筛，被园筛筛出的粗杂由专门的出料口流出。筛进的物料再经吸风系统吸走粉尘和细杂。 项目烘干工序热源为热风炉，热风炉功率为14MW，年运行约1200h（24小时不间断运行），烘干塔运行时，冷风被风机抽入换热器内，在换热器内与热风炉内高温空气进行热交换而被加热（热风炉内气体与用于烘干的热风不直接接触），再经送风机抽入烘干塔内对粮食进行烘干。 2 产污环节 2.1废气 项目生产过程中产生的废气主要有：（1）热风炉烟气；（2）粮食清选废气；（3）粮食在输送、倒堆及烘干等过程中产生的大量红衣、碎屑；（4）灰渣库扬尘。 表2-5 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 序号 产污设施编号 产污设施名称（1） 对应产污环节名称（2） 污染物种类（3） 排放形式（4） 污染防治设施 有组织排放口编号（6） 有组织排放口名称 排放口类型 污染防治设施编号 污染防治设施名称（5） 污染防治设施工艺 污染防治设施效率（%） 1 MF0001 热风炉 热风炉烟气 粉（烟）尘 有组织 TA001 除尘器 布袋除尘 99.5 DA001 热风炉烟囱 一般排放口 SO2 有组织 TA002 脱硫塔 湿式脱硫 80 DA001 热风炉烟囱 一般排放口 NOx 有组织 TA003 脱硝设备 低氮燃烧+选择性催化还原法（SCR） 79 DA001 热风炉烟囱 一般排放口 2 MF0002 清粮机 粮食清选 颗粒物 有组织 TA004 除尘器 布袋除尘 99.5 DA002 热风炉烟囱 一般排放口 3 MF0003 堆场 倒堆、输送 颗粒物 无组织 / / 堆场、烘干塔周围设置防风防尘网 / / / / 4 MF0004 烘干塔 烘干粉尘 颗粒物 无组织 / / / / / / 6 MF0005 灰渣库 扬尘 颗粒物 无组织 / / 封闭式灰渣库 / / / / 2.2废水 项目无废水产生。 2.3 噪声 拟建项目生产过程中产生的噪声主要来源于引风机、鼓风机、提升机及运输车辆等，其声级在60～85dB（A）间（距声源1m处）。 2.4 固废 项目投入营运后，产生的固体废物包括：夹杂物（麸皮）、除尘灰、脱硫灰渣、炉渣和生活垃圾。 表2-6 固废产生情况及处理处置措施一览表 序号 固体废物名称 产生源 属性 处理方式 1 原料夹杂物 装卸、堆放、清选除杂 一般固废 暂时堆放在厂区硬化空地，并覆盖毡布、洒水抑尘，由附近农户定期（约2~3天一次）清运、还田 2 除尘灰 布袋除尘器TA001 一般固废 暂存于灰渣库并定期洒水抑尘，外售于建材厂综合利用 3 灰渣 热风炉 一般固废 4 脱硫渣 脱硫塔 一般固废 5 除尘灰 布袋除尘器TA004 一般固废 暂存于固废暂存间，定期清运至霍尔果斯市垃圾填埋场 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，无与项目有关的原有环境污染问题。 |

#### 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1环境空气质量现状调查与评价 1.1 区域达标判断 根据项目所处地理位置和《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）的要求以及该项目的环境特征，评价采用点伊犁哈萨克州国控监测站2021年基准年连续1年的监测分析数据对建设项目区域环境质量达标情况进行判定。站点坐标E81.3364，N43.941，站点编号：654000409；站点类型：城市点。监测结果见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度/（ug/m3） 标准值/（ug/m3） 占标率 达标情况 PM2.5 年平均值 35.58 35 102% 超标 PM10 年平均值 64.75 70 92% 达标 SO2 年平均值 11.58 60 19% 达标 NO2 年平均值 30.08 40 75% 达标 O3 最大8小时平均第90百分位数 122 160 66% 达标 CO 24小时平均第95百分位数 3200 4000 51% 达标 由上表可知，PM10、SO2、CO、O3、NO2五项指标满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，PM2.5一项指标超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，项目所在区域为不达标区，未满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，原因是当地扬尘天气对环境空气质量造成了一定的影响。 1.2 补充监测 本项目大气环境影响评价特征为颗粒物，为更好的分析评价项目的建设对区域大气环境的影响，评价应对项目所在区域颗粒物浓度进行补充监测，监测时间为2023年11月14日~11月16日，评价标准：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，监测数据如下。 表3-2 环境空气质量补充监测结果（24小时均值） 采样点 采样时间 监测结果（mg/m3） TSP 监测地点 霍尔果斯市伊车嘎善乡农副食品烘干塔建设项目下风向 2023年11月14日 0.227 2023年11月15日 0.244 2023年11月16日 0.218 平均值 0.230 标 准 值 0.3 日均值超标率（%） 0 由监测结果可知，项目所在区域气环境影响评价特征因子颗粒物符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 2 水环境质量现状调查与评价 2.1 地下水 根据《环境影响技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属“142、热力生产和供应工程”中“其它”类，为地下水评价Ⅳ类项目，不需要进行地下水评价，故本报告不进行地下水环境质量现状调查与评价。 2.2 地表水 项目无废水排放，《环境影响技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）表1判定，地表水评价等级为三级B，可不开展区域污染源调查，故本报告不进行地表水环境质量现状调查与评价。 3 声环境质量现状调查与评价 3.1 监测内容 监测布点：本项目噪声现状监测主要为厂界背景噪声，对项目区厂界东南西北各设置一个点，共设置4个监测点位。详见监测点位示意图。 图3-1 监测布点图 监测因子：连续等效A声级Leq（A）。 监测时间及频次：监测时间为2023年11月14日，对各监测点位昼间和夜间时段各测量1次。 监测方法及仪器：监测方法依照《环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测》（HJ640-2012）。现状噪声监测使用AWA6218噪声统计分析仪。 评价标准： 本项目场界噪声评价标准应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准. 表3-2 环境噪声限值 单位：dB（A） 类 别 昼 间 夜 间 0类（康复疗养区） 50 40 1类（居民区、文化教育区） 55 45 2类（居住、商业、工业混合区） 60 50 3类（工业集中区） 65 55 4类 4a类（高速路、公路两侧） 70 55 4b类（铁路干线两侧） 70 60 3.2 监测结果分析及评价 监测结果见表3-3。 表3-3 声环境质量监测结果 单位：dB（A） 项 目 1# 2# 3# 4# 昼间 53 52 54 48 夜间 47 47 50 44 噪声 限值 昼间 60 60 60 60 夜间 50 50 50 50 由表3-3可以看出的监测结果可以看出，项目场界声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准的要求。 4 土壤现状评价 本项目为农产品初级加工业，属于《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A“其它行业”，为Ⅳ类项目，不需要进行土壤环境影响评价，故不进行现状监测。 5生态现状评价 本项目位于霍尔果斯市伊车嘎善乡加苏尔村，根据《新疆生态功能区划》，项目所在地属于“Ⅲ天山山地温性草原、森林生态区—Ⅲ2西部天山草原牧业、针叶林水源涵养及河谷绿洲农业生态亚区中36．伊犁河谷平原绿洲农业生态功能区，功能区特征，见表3-4。 表3-4 生态功能区主要特征 生态功能分区单元 隶属行政区 主要生态服务功能 主要生态环境问题 生态敏感因子敏感度 保护目标 保护措施 发展方向 生态区 生态亚区 生态功能区 Ⅲ 天山山地温性草原、森林生态区 Ⅲ2 西部天山草原牧业、针叶林水源涵养及河谷绿洲农业生态亚区 36．伊犁河谷平原绿洲农业生态功能区 霍城县、伊宁县、伊宁市、察布查尔县 农牧产品生产、人居环境、土壤保持 水土流失、草地退化、毁草开荒 生物多样性及其生境中度敏感，土壤侵蚀中度敏感 保护基本农田和基本草场、保护河谷林、保护河水水质 合理灌溉、种植豆科牧草培肥地力、健全农田灌排设施、城市污水达标排放、河流整治 利用水土资源优势，建成粮食、油料和园艺基地，发展农区养殖业 项目所处生态系统为人工生态系统中的城市生态系统，据现场勘查，项目所在地地表为黄土，地表无植被，未出现成规模盐碱化、荒漠化等问题。项目周边植被以人工栽绿植及杂草为主。 项目区附近范围内无自然保护区、风景名胜和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目周围无自然保护区、风景名胜和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。据项目特点、排污特征以及项目区的环境功能区划，确定项目的环境质量保护目标为： （1）大气环境：项目厂界外500米范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区，主要环境保护目标为农村地区中人群较集中的区域，保证不因本项目建设使以上区域空气质量有明显的下降。保护级别：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级。 （2）声环境：保护范围为：厂界外50米范围内区域。保护目标：不因本项目建设影响区域声环境，区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。 （3）地下水环境：项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 （4）生态环境：保护项目所在地生态环境不遭到破坏。 表4-10 项目周围主要环境保护目标 序号 环境敏感点 规模 边界距离 与项目的位置关系 保护要求 1 居民 4人 20m 北 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 1 居民区 约160人 330m 西北侧 2 居民区 约200人 560m 东南侧 3 居民区 约400人 410m 东北侧 4 农户 4人 20m 北 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1废气 烘干塔运行时，冷风被风机抽入换热器内，在换热器内与热风炉内高温空气进行热交换而被加热，热风炉内气体与用于烘干的热风不直接接触，再经送风机抽入烘干塔内对粮食进行烘干，符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）“3术语和定义-3.1锅炉”定义，本项目热风炉执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉相关标准限值要求。根据《国家能源局环境保护部关于加强生物质成型燃料锅炉供热示范项目建设管理工作有关要求的通知》（国能新能[2014]520号），示范项目参考燃气锅炉排放标准。 序号 污染物 限值（mg/m3） 污染物排放监侧位置 1 颗粒物 20 烟囱或烟道 2 二氧化硫 50 3 氮氧化物 200 4 烟气黑度（林格曼黑度，级） ≤1 烟囱排放口 生产过程中粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2要求，浓度要求见下表。 标准依据 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） 排气筒高度（m） 二级 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 颗粒物 120 15 3.5 1.0 2噪声 厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准，即昼间60dB（A）、夜间50dB（A）。 3固废 本项目所产生的一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 国家十三五总量控制规划确定的国家总量控制指标污染因子包括：SO2、氮氧化物、COD和氨氮。评价建议本项目总量控制指标为：二氧化硫0.381t/a,氮氧化物0.343t/a，建设方应按要求向所在地生态环境主管部门申请。 |

#### 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 施工期环境影响简要分析及防治措施： 1 施工扬尘防治措施 施工期间产生的废气主要为施工扬尘、运输车辆排放的尾气。项目须进行“三通一平”、地基处理及打桩处理，才能进行地面建筑，而且需要运输废土、石、混凝土和建筑材料等，施工扬尘主要产生于土石方、挖掘地基、打桩、地面建筑结构、土建施工以及建筑材料的运输和堆放等过程中，施工期间对施工场所洒水降尘，降低施工扬尘，使TSP、PM10等满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准。类比同类项目可知，产生的各污染物浓度分别为：TSP：≤0.30mg/m³；NO2：≤0.10mg/m³；NMHC：≤4mg/m³；CO：≤4mg/m³，建设单位应根据相关要求及规定要求施工单位制定施工期环境管理计划，采取以下主要措施控制扬尘污染： ①加强施工扬尘监管，推行“泥浆不外流、轮胎不沾泥、渣土不乱堆”的绿色文明施工。建设工程施工现场应设置全封闭围挡墙；严禁敞开式堆放渣土和敞开式作业，堆放的各类渣土堆限期清运；无法及时清运的要采取遮盖措施或用化学结壳剂进行表面固化，防治扬尘；进出施工现场道路必须硬化，禁止现场搅拌混凝土，建筑物拆迁及基础开挖必须采取降尘措施； ②施工时，合理安排施工计划，对场地地层含大量建筑垃圾、生活垃圾等杂物及黄土状粉土部分，及时清运，对其它将来可以利用的土方，选择合适地点堆存； ③采用商品混凝土浆，这样可以大大减少水泥、黄砂、石子等建筑材料在运输、装卸、堆放过程中产生的扬尘影响，同时还可减轻水泥搅拌机的噪声影响； ④严格按照渣土管理有关规定，运输车辆不得超载，被运渣土不得含水太多，造成沿途泥浆滴漏，从而影响城市道路整洁，渣土必须及时清运并按照指定的运输线路行驶，送往指定的倾倒地点，以减少由于渣土产生的扬尘对环境空气质量的影响。 ⑤运输车辆必须根据核定的载重量装载建筑材料或渣土，对于在运输过程中可能产生扬尘的装载物在运输过程中应加覆盖物，防止运输过程中的飞扬和洒落； ⑥坚持文明施工，设置专用场地堆放建筑材料，堆放过程中要加篷布覆盖，以防止建材扬尘。对建筑工地应安排专人每天进行道路的清扫和文明施工的检查。对工地周围的道路应保持清洁，若发生建材或泥浆洒落、带泥车辆影响路面整洁，工程施工单位有责任及时组织人力进行清扫； ⑦妥善合理地安排工地建筑材料及其它物件的运输时间，确保周围道路畅通。 2 废水防治措施 本项目施工期废水主要来源于工程废水和工程人员的生活污水。 工程废水主要是施工机械设备的冲洗水，这部分废水含有一定量的油污和泥沙，油污消解时间长，且有一定的渗透能力。这部分废水严禁未经处理随意排放，截流收集至指定容器，委托有资质单位处理后集中处理。 工程人员的生活污水中含有大量的细菌和病原体，如直接排放，会造成所在区域水环境的水体污染。 施工期水污染控制措施： （1）在施工期间必须制定严格的施工制度，该制度必须对施工人员提出严格要求，并加以严格监督，要对工人宣传保护环境的重要性，要求他们自觉遵守制定的规章制度，作到人人自觉保护环境。 （2）施工期排污工程不健全，应尽量减少物料流失、散落和溢流现象。 （3）对于施工人员的吃饭、洗漱、洗衣、洗澡及废弃物抛弃地点必须统一安排，包括生产和生活污水、生产和生活垃圾等。 （4）在施工过程中还应加强对机械设备的检修，以防止设备漏油现象的发生；施工机械设备的维修应在专业厂家进行。 3 噪声防治措施 项目施工期间将使用电锯、电钻、车辆等施工机械和运输机械，在运行中将产生噪声，噪声源约为80～95dB（A），特点为突发性和间歇性. 根据本项目施工期声源的特征，可采用点声源距离衰减公式预测各声源对周围声环境质量的影响，具体预测公式如下： 已知声源的倍频带声功率级，预测点位置的倍频带声压级可按下式计算：噪声贡献值： Leqg —— 噪声贡献值，dB； T—— 预测计算的时间段，s； ti—— i 声源在T时段内的运行时间，s； LAi——i 声源在预测点产生的等效连续A声级，dB。 两个以上的多个噪声源同时存在时，总声级计算公式为： 经预测，施工机械在场界局施工点70m处即可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》中昼间排放限值：70dB（A）。该范围包含一处声环境敏感目标，建设方已与其达成和解协议。 施工期采取以下措施来减轻其噪声的影响： （1）合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，禁止夜间（20:00-8:00）施工，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备，同时施工单位严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，在施工过程中，尽量减少运行动力机械设备的数量，尽可能使动力机械设备比较均匀地使用；施工单位选用低噪音机械设备或带隔声、消声设备，定期保养设备，严格操作规范； 严禁高噪音、高振动的设备在午间休息和夜间时间作业； 合理安排好施工时间与施工场所，采取临时的隔音围护结构，土方工程安排多台设备同时作业，缩短影响时间； 对强噪声源设备合理安排施工时段，并设立必要的屏障以便隔声； 尽量降低行车密度和数量，控制汽车鸣笛。 做好劳动防护工作，为在高噪声区域工作的人员配备耳机。 4 固体废物防治措施 施工期间产生的固体废物主要有施工产生的废渣、弃土、建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。为减弱施工期固废对周围环境的影响，施工单位必须采取如下措施： （1）本项目在建设过程中，会产生弃土，根据本项目选实际情况，弃土拟在本工程建设中用做填埋土，剩余弃土及时拉运至霍尔果斯市有关部门指定地点堆放或填埋处理； （2）建筑垃圾分类堆放，并采用篷布遮盖，定期外运至霍尔果斯市有关部门指定地点堆放或填埋处理； （3）车辆运输散体物和废弃物时，必须密封、包扎、覆盖，不得沿途撒漏；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶。建设过程中应加强管理，文明施工，使建设期间对周围环境的影响减少到较低限度，做到发展与保护环境相协调。 （4）严格遵守《城市建筑垃圾管理规定》处理处置建筑垃圾。运至政府指定地点处置，严禁乱堆乱放； （5）生活垃圾收集暂存于垃圾箱，由环卫部门统一清运 （6）在大风、暴雨等恶劣天气情况下，不进行材料运输。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1 大气污染物 项目生产过程中产生的废气主要有：（1）热风炉烟气；（2）粮食清选废气；（3）粮食在输送、倒堆及烘干等过程中产生的大量红衣、碎屑；（4）灰渣库扬尘。 1.1 源强核算 （1）热风炉烟气 项目烘干工序热源采用热风炉，热风炉功率为14MW，年运行约1200h（24小时运转），采用成型生物质颗粒燃料，用量约1600t/a，排出的燃烧烟气中含有烟尘、SO2及NOx等有害物质。 参考《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），评价采用产排污系数法计算热风炉烟气污染物的产生量、排放量、产生浓度及排放浓度，产污系数参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中“4430工业锅炉(热力生产和供应行业)产污系数表-生物质工业锅炉”相关值，具体产污系数见表4-1。 表4-1 4430工业锅炉(热力生产和供应行业)产污系数表-生物质工业锅炉 产品名称 原料名称 工艺名称 规模等级 污染物指标 单位 产污系数 蒸汽/热水/其他 生物质（成型燃料） 室燃炉 所有规模 工业废气量 标立方米/吨-原料 6240.28 二氧化硫 千克/吨原料 17S 烟尘 千克/吨-原料 0.5 氮氧化物 千克/吨-原料 1.02 注：①产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S％）的形式表示的，其中含硫量（S％）是指燃油收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。本项目燃料中含硫量（S％）为0.07％，S=0.07。 项目各污染物产生情况如下： 1） Q烟气量=燃料使用量×产污系数=1600×6240.28=998.45万m3 2）二氧化硫产生量=燃料使用量×产污系数=1600×17×0.07＝1904kg=1.904t 二氧化硫产生浓度：1904×106/(9984500)＝190.70mg/m3 3）氮氧化物产生量=燃料使用量×产污系数=1600×1.02/1000＝1632kg=1.632t 氮氧化物排放始浓度：1.632×109/9984500＝163.45mg/m3 4）烟尘产生量=燃料使用量×产污系数=1600×0.5/1000＝800kg=0.8t 烟尘排放量=烟尘产生量×（1-除尘效率）＝0.8×（1-0.995）=0.004t 烟尘初始浓度：0.8×109/(9984500)＝80.12mg/m3 项目采用布袋除尘器（TA001）除尘，除尘效率约为99.5%；采用湿法脱硫（TA002），脱硫效率80%；采用低氮燃烧+选择性催化还原法（SCR），脱硝效率79.0%，经处理后烟气通过15m高热风炉烟气排放口（DA001）排放至周围大气环境。 二氧化硫排放浓度：190.70×（1-脱硫效率）＝190.70×（1-0.8）＝38.14mg/m3，二氧化硫排放量为0.381t/a。 烟尘排放浓度：80.12×（1-除尘效率）＝80.12×0.005=0.4mg/m3，颗粒物排放量为0.004t/a。 氮氧化物排放浓度：163.45×（1-脱硝效率）＝163.45×（1-0.79）＝34.32mg/m3，氮氧化物排放量为0.343t/a。 表4-2 热风炉污染物产排情况表 污染物 处理前 处理后 烟气量 998.45万m3 998.45万m3 SO2 1.904t/a、190.70mg/m3 0.381t/a、38.14mg/m3 NOx 1.632t/a、163.45mg/m3 0.343t/a、34.32mg/m3 烟尘 0.8t/a、80.12mg/m3 0.004t/a、0.4mg/m3 （2）粮食清选废气 玉米分选除杂过程会产生含尘废气，废气中含细杂及较粉尘，清粮机采用全封闭式操作。粮食中杂质一般为总重的0.1%，细小颗粒起尘量约占杂质的10%。该项目需要卸料原粮50000t/a，计算得清粮机的粉尘产生量约为5t/a。项目采用布袋除尘器（TA004）处理清粮废气，风机风量为10000m3/h，处理效率不低于90%，则粉尘排放量为0.5t/a（0.416kg/h），排放浓度为41.6mg/m3，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2二级标准颗粒物最高允许排放浓度及排放速率，即颗粒物排放浓度≤l20mg/m3，排放速率≤3.5kg/h。 （3）输送、倒堆及烘干过程碎屑、粉尘污染 粮食在输送、倒堆及烘干等过程中会产生大量红衣、碎屑，这些红衣、碎屑颗粒较大，易沉降。项目在玉米堆场、烘干塔周围布设防风防尘网以防止倒堆、烘干过程红衣、碎屑、颗粒因风力四处飘散，减轻扬尘污染。 在采取相应环保措施后，无组织粉尘产生量约为粮食烘干量的0.001%，约为0.5t/a。 （4）灰渣库扬尘 项目采用生物质成型颗粒燃料，堆放于封闭式燃料库，基本不会产生扬尘。灰渣库主要储存灰渣、除尘灰与脱硫渣，分区存放。灰渣起尘量主要影响因素为风速及含水率，随地面风速的降低及灰渣的含水率的升高而降低，项目设置封闭式灰渣库，使灰渣库内处于静风状态；同时定时向灰渣库洒水以保持灰渣含水率，有效抑制扬尘产生扬尘。 评价采用《环境影响评价技术导则--大气环境》（HJ2.2-2018）推荐大气估算模式AERSCREEN估算项目无组织排放粉尘最大落地浓度。 表4-3 污染源参数一览表（面源） 污染源 场界 评价因子 -- TSP 污染物排放速率 kg/h 0.42 评价标准 mg/m3 1.0 平均释放高度 m 6 长度 m 200 宽度 m 150 温度 ℃ 常温 城市/乡村选项 － 乡村 表4-4 估算模型参数一览表 参数 取值 城市农村/选项 城市/农村 农村 人口数（城市人口数） / 最高环境温度 38℃ 最低环境温度 -36.2℃ 土地利用类型 农业用地 区域湿度条件 低等 是否考虑地形 否 是否考虑海岸线巡演 否 表4-5 估算结果 序号 污染源名称 离源距离（m） TSP/D10（mg/m3） 占标率（%） 1 厂界 10 0.036 4.03 8 落地浓度最大点 172 0.091 10.09 各源最大值 --- 0.091 10.09 根据估算结果，场界外污染物TSP最大落地浓度（贡献值）为0.09mg/m3，最大占标率为10.09%，大气防护距离为0。项目排放的颗粒物场界外最大落地浓度（贡献值）小于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 无组织排放监控浓度限值：1.0mg/m3。 表4-6 项目污染物产排情况表 排放口 排放口编号 排放口高度（m） 温度 ℃ 排放口类型 污染物 处理前排放量/排放浓度 处理后排放量/排放浓度 执行标准 标准值 达标情况 热风炉排放口 DA001 15 80 一般排放口 SO2 1.904t/a、190.70mg/m3 0.381t/a、38.14mg/m3 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） 50mg/m3 达标 NOx 1.632t/a、163.45mg/m3 0.343t/a、34.32mg/m3 200mg/m3 达标 烟尘 0.8t/a、80.12mg/m3 0.004t/a、0.4mg/m3 20mg/m3 达标 烟气黑度 / 小于一级 ≤1级 达标 清粮机 DA002 15 室温 一般排放口 颗粒物 5t/a 0.5t/a、41.6mg/m3 《大气污染物综合排放标准》 120mg/m3 达标 堆场 无组织排放 / / / 粉尘 / 0.09mg/m3 《大气污染物综合排放标准》 1.0mg/m3 达标 烘干塔 无组织排放 / / / 粉尘 / 灰渣库 无组织排放 / / / 粉尘 / 厂区 无组织排放 / / / 粉尘 / 1.2 污染防治措施及可行性分析 1.2.1 污染防治措施 本项目采用布袋除尘器（TA001）、脱硫塔（TA002，湿法脱硫技术）、低氮燃烧+选择性催化还原法（SCR）处理热风炉烟气，除尘效率约为99.5%，脱硫效率约为80%、脱硝效率79%；采用布袋除尘器（TA004）处理清粮机废气，除尘效率不低于90%；在堆场及烘干塔周围布设防风防尘网防止倒堆、烘干过程红衣、碎屑因风力四处飘散，减轻扬尘污染。 （1）脱硫系统工艺流程 工艺流程简述： 热风炉烟气采用石灰石-石膏湿法脱硫，系统主要有：烟气系统、吸收氧化系统、浆液制备系统、排放系统组成。其基本工艺流程如下： 锅炉烟气经布袋除尘器除尘后，通过引风机进入吸收塔。在吸收塔内烟气向上流动且被向下流动的循环浆液以逆流方式洗涤。循环浆液则通过喷浆层内设置的喷嘴喷射到吸收塔中，以便脱除SO2、SO3等，与此同时在强制氧化工艺的处理下反应的副产物被导入的空气氧化为石膏（CaSO4•2H2O），并消耗作为吸收剂的石灰石粉。循环浆液通过浆液循环泵向上输送到喷淋层中，通过喷嘴进行雾化，可使气体和液体得以充分接触。每个泵通常与其各自的喷淋层相连接，即通常采用单元制。在吸收塔中，石灰石浆液与SO2反应生成石膏，这部分石膏浆液通过石膏浆液泵排出，进入石膏脱水系统。脱水系统主要包括石膏水力旋流器（作为一级脱水设备）、浆液分配器和真空皮带脱水机。经过净化处理的烟气流经两级除雾器除雾，在此处将清洁烟气中所携带的浆液雾滴去除。同时按特定程序不时地用工艺水对除雾器进行冲洗。进行除雾器冲洗有两个目的，一是防止除雾器堵塞，二是冲洗水同时作为补充水，稳定吸收塔液位。 在吸收塔出口，烟气一般被冷却到46~55℃左右，且为水蒸气所饱和。最后，洁净的烟气通过烟道进入烟囱排向大气。主要反应方程式如下 SO2+H2O→H2SO3 吸收 CaCO3+H2SO3CaSO3+CO2+H2O 中和 CaSO3+1/2O2→CaSO4 氧化 CaSO3+1/2H2O→CaSO3·1/2H2O 结晶 CaSO4+2H2O→CaSO4·2H2O 结晶 CaSO3+H2SO3→Ca（HSO3）2 （2）除尘系统工艺流程 本项目采用布袋除尘器处理热风炉烟气烟尘及粮食清选产生的粉尘，布袋除尘器是一种干式除尘装置，它适用于捕集细小、干燥非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入布袋除尘器，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来 ，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。 （3）脱硝系统工艺流程 脱硝系统包含低氮燃烧装置及SCR脱硝反应器。由 NOx的形成条件可知，对NOx的形成起决定作用的是燃烧区域的温度和过量空气量因此，低NOx燃烧技术就是通过控制燃烧区域的温度和空气量，以达到阻止NOx生成及降低其排放的目的。 SCR脱硝反应器是一种利用还原剂对NOx进行催化反应的设备，可以将NOx转化为无害的氮气和水。SNCR脱硝装置则是通过加入氨水或脲水，与NOx发生化学反应，使其转化为氮气和水。 SCR反应条件下的化学反应式为： 4NH3＋4NO＋O2＝4N2＋6H2O 在适当催化剂的作用下，对NO2也有还原去除作用： 4NH3＋2NO2＋O2＝3N2＋6H2O 6NO2+8NH3→7N2+12H2O （4）输送、倒堆及烘干过程扬尘防治措施 在玉米堆场、烘干塔周围布设防风防尘网以防止倒堆、烘干过程红衣、碎屑、粉尘因风力四处飘散，减轻扬尘污染。 （5）灰渣库扬尘防治措施 项目采用生物质颗粒燃料，堆放于封闭式燃料库，基本不会产生扬尘。项目设置封闭式灰渣库，使灰渣库内处于静风状态；同时定时向灰渣库洒水以保持灰渣含水率，有效抑制扬尘产生扬尘。 1.2.2 可行性、合理性分 项目所采用热风炉烟气处理技术为《排污许可证申请与核发技术规范-锅炉》（HJ953-2018）中可行技术，热风炉烟囱高度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）燃气锅炉相关要求，热风炉200m范围内无超过烟囱高度建筑；清选废气处理选用的布袋除尘技术为《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业—饲料加工、植物油加工工业》（HJ 1110—2020）中可行技术；采取的扬尘防治措施均为项目所在地区烘干塔企业常用的防尘措施，防尘效果良好，措施较为可行。在采取相关措施后，项目产生的各大气污染物均能达标排放，对周围环境影响较小。 1.3 达标排放情况 项目热风炉烟气经处理后通过15m高烟囱（DA001）排放至周围大气环境，烟气中各污染物浓度分别为：颗粒物0.4mg/m3、二氧化硫38.14mg/m3、氮氧化物34.32mg/m3，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉限值要求（颗粒物：20mg/m3，SO2：50mg/m3，NO2：200mg/m3）。粮食清选废气经布袋除尘器处理后通过15m高烟囱（DA002）排放至周围大气环境，废气中颗粒物排放浓度为41.6mg/m3，排放速率为0.416kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求（颗粒物≤l20mg/m3，排放速率≤ 3.5kg/h）；项目场界颗粒物浓度最大值为0.09mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值要求，即厂界颗粒物浓度小于1mg/m3。 1.4 自行监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范---锅炉》（HJ953—2018）及《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉》（HJ820-2017），项目使用生物质燃料，监测频次参考燃气锅炉。本项目自行监测相关要求见下表。 表4-7 大气污染物自行监测及记录信息表 序号 排放口编号/监测点位 排放口名称/监测点位名称 监测内容 污染物名称 监测设施 手工监测频次 备注 1 DA001 热风炉排气口 烟气流速，烟气温度，烟气压力，氧含量 颗粒物 手动监测 1次/季度 委托有资质的第三方检测机构监测 氮氧化物 手动监测 1次/季度 二氧化硫 手动监测 1次/季度 烟气黑度 手动监测 1次/季度 2 DA002 清粮机排气口 烟气流速，烟气温度，烟气压力 颗粒物 手动监测 1次/季度 3 厂界 / 温度，湿度，风速，风向 TSP 手动监测 1次/年 项目无检测能力，自行监测委托有资质的第三方检测机构完成，监测方法由第三方机构根据相关规范确定。建设方要求第三方检测公司按《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/373-2007）执行相关监测操作。 监测数据记录、整理、存档要求： 应当定期记录开展手工监测的日期、时间、污染物排放口和监测点位、监测方法、监测频次、监测仪器及型号、采样方法、监测结果等，并建立台账记录报告。 2 水环境影响分析 本项目主要用水脱硫塔用水。 脱硫过程中烟气带离大量水分，需进行补水评价采用排放烟气温度下的饱和水蒸气含量估算烟气带离水量。根据厂家提供参数，热风炉烟气经热交换后进入脱硫塔温度约90~100℃，经脱硫塔处理后，烟气排放温度约为65℃，该温度下饱和水蒸气含量为0.16kg/m3，项目烟气排放量为998.45万m3/a，则烟气带离水量估算值为1616m3/a。此外，项目脱硫渣也会带离少量水，约20m3。脱硫塔总补水量约1636m3/a，无废水产生。 本项目污水不外排，对所在水环境影响较小。 3 噪声 本项目运营期主要噪声源为引风机、鼓风机、提升机等产生的噪声，均为连续噪声。 根据《环境影响评价技术导则——声环境（HJ2.4-2021）》规定的工业噪声预测计算模式进行噪声环境影响预测，具体预测模式如下。 噪声贡献值： Leqg —— 噪声贡献值，dB； T—— 预测计算的时间段，s； ti—— i 声源在T时段内的运行时间，s； LAi——i 声源在预测点产生的等效连续A声级，dB。 两个以上的多个噪声源同时存在时，总声级计算公式为： 本项目采取以下措施减少声源源强：（1）给烘干塔及清粮机设置减震基座；（2）将各设备的电动机置于隔音箱体内；（3）设备之间采用柔性连接。 预测结果如下： 表4-8 噪声预测结果统计表 单位：dB（A） 方位 贡献值 标准值 达标情况 昼间 夜间 东 44.4 60 50 达标 南 47.3 60 50 达标 西 47.5 60 50 达标 北 49.2 60 50 达标 由预测结果可知，本项目场界处噪声贡献值值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区的昼间及夜间排放标准限值，即昼间场界噪声≤60dB（A），夜间场界噪声≤50dB（A）。 项目北侧距离项目边界约20米处有一户居民，项目生产活动产生的噪声对其日常生活会造成一定影响，评价要求项目建设方在项目投入生产前将该户居民宅基地进行征迁，征迁结束后进行建设项目竣工验收工作。 本项目在严格执行相关噪声防治措施后，所产生的噪声对周围环境影响较小。 4 固废 本项目投入营运后，产生的固体废物包括：原料夹杂物、脱硫灰渣、除尘灰及炉渣 （1）原料夹杂物 项目运行期装卸、堆放、清选等过程产生的原料夹杂物约为50t/a，成分为谷物茎秆叶碎屑及少量沙石粒，暂时堆放在厂区硬化空地，并覆盖毡布、洒水抑尘，由附近农户定期（约2~3天一次）清运、还田。 （2）除尘灰 项目采用布袋除尘器（TA001）对热风炉烟气及清粮废气进行除尘处理，除尘灰产生量约为0.8t/a，主要成分为飞灰，为一般工业固废，暂存于灰渣库，外售于建材厂综合利用。采用布袋除尘（TA003）器对清粮废气进行处理，除尘灰产生量约为4.5t/a，主要成分为灰尘及细杂，为一般工业固废，暂存于固废暂存间，定期清运至霍尔果斯市垃圾填埋场。 （3）炉渣 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），炉渣产生量采用物料衡算法计算，计算公式如下： 式中：Ehz---炉渣产生量，t； R---核算时段燃料消耗量，t； Aar---收到基灰分的质量分数，本项目取2%； q4---锅炉机械不完全燃烧热损失，本项目取15%； Qnet，ar---收到基低位发热量，本项目取13410KJ/kg； 项目年使用生物质燃料1600t，经计算，炉渣产生量为127.02t/a，为一般工业固废，暂存于灰渣库，生产季结束后外售于建材厂综合利用。 （4）脱硫渣 脱硫渣主要成分为GaSO4·2H2O（含水率约为50%），产生量为8.19t/a，一般工业固废，暂存于灰渣库，生产季结束后外售于建材厂综合利用。 本项目固废处置方式如下表所示。 表4-9 固体废物排放量分析结果汇总 序号 固体废物名称 产生源 产生量（t/a） 属性 处理方式 是否符合环保要求 1 原料夹杂物 装卸、堆放、清选 50 一般固废 暂时堆放在厂区硬化空地，并覆盖毡布、洒水抑尘，由附近农户定期（约2~3天一次）清运、还田 符合 2 除尘灰 布袋除尘器TA001 0.8 一般固废 暂存于灰渣库并定期洒水抑尘，生产季结束后外售于建材厂综合利用 符合 3 灰渣 热风炉 127.02 一般固废 符合 4 脱硫渣 脱硫塔 8.19 一般固废 符合 5 除尘灰 布袋除尘器TA004 4.5 一般固废 暂存于固废暂存间，定期清运至霍尔果斯市垃圾填埋场。 符合 综上所述，本项目各类固体废物得到了合理妥善处理处置，对环境影响较小。 5 环境管理 5. 1 环境体制与机构 本项目建成后，由建设单位主管环保工作，厂长直接负责项目的环保工作。应成立专门环境管理办公室负责环境档案的建立和环境制度的落实。环境监测由具备环境监测资质的单位进行监测，监控污染物排放及环保设施的运转状况。 5.2管理职责 贯彻执行国家、地方各项环保政策、法规、标准，根据本厂实际，编制环境保护规划和实施细则，并组织实施，监督执行。 组织和管理本项目的污染治理工作，负责环保治理设施的运行及管理工作，建立污染物浓度和排放总量双项控制制度，并彻底做到各项污染物达标排放。 定期进行本项目环境管理人员的环保知识和技术培训工作。 通过技术培训，不断提高治理设施的处理水平和可操作性。 做好常规环境统计工作，掌握各项治理设施的运行状况。 科学组织项目运营。通过及时全面了解运营情况，加强环境保护工作调度，做好突发事故时防止污染的应急措施，使生产过程的污染物排放达到最低限度。 加强物资管理。加强物资管理实行无害保管、无害运输、限额发放、控制消耗定额、保证原材料质量也会对减少排污量起一定作用。 设备管理。合理使用设备，加强对设备的维护和修理，改造设备的结构，杜绝设备和管道的跑、冒、漏现象，防止有害物质的泄漏。 废弃物管理。针对项目营运期产生的固体废物集中收集及时处理，严禁长时间在厂区堆存污染环境。 5.3排污口规范化管理 （1）排污口标识 项目应完成废气排放源、噪声排放源的规范化建设，其投资纳入项目总投资中，同时各项污染源排放口应设置专项图标，执行《环境保护图形标志-排放口(源)》(GB15562-1995)，详见下表。 表 4-10 各排污口 (源) 标志牌设置示意图表 名称 废气排放口 噪声排放源 一般工业固 体废物 提示图 形符号 功能 表示废气向大气环境排放 表示噪声向外环境排放 表示一般工业固体废物贮存、处置场所 要求各排污口（源）)提示标志形状采用正方形边框，背景颜色采用绿色， 图形颜色采用白色，警告标志采用三角形边框，背景颜色采用黄色，图形颜色 采用黑色，标志牌应设在与功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。 （2）排污口管理 建设单位应在排污口设置标志牌，标志牌应注明污染物名称以警示周围群众，建设单位如实填写《中华人民共和国规范化排污口登记证》的有关内容， 由生态环境主管部门签发排污许可证。建设单位应把有关排污情况及污染防治 措施的运行情况建档管理，并报送生态环境主管部门备案。 6 环境风险影响分析 6.1 环境风险等级判定 环境风险评价的目的是分析和预测本项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 本项目脱硫剂原料 NaOH 及 Ca(OH)2 ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B识别为风险物质，属于B.2其它危险物质中健康危险急性毒性物质(类别2、类别3)，临界量为50t。 依据工程分析，项目风险物质使用量合计2t/a，风险单元为脱硫剂存储单元。 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 当存在多种危险物质时，则按下式计算Q值： 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：(1)1≤Q＜10；(2)10≤Q＜100；(3) Q≥100。 建设项目Q值=2/50=0.04 Q＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ，可简单分析。 6.2主要环境敏感目标 项目周围主要环境风险受体见表4-11。 表4-11 项目周围主要环境风险受体 序号 环境风险受体 规模 边界距离 与项目的位置关系 保护要求 1 居民 4人 20m 北 环境风险在可接受范围内 2 居民区 约160人 330m 西北侧 3 居民区 约200人 560m 东南侧 4 居民区 约400人 410m 东北侧 6.3 环境风险识别 根据对企业风险物质识别结果，确定各风险物质的贮存、传输、反应、处理等系统中存在的风险因素，同时结合各系统现有的风险防控措施进行综合分析，识别出企业潜在的环境风险源。 项目运行过程主要是燃料在热风炉内燃烧，加热空气通过换热后实现供热。此过程易发生的风险主要是热风炉爆炸。构成爆炸事故一般是指炉筒、封头、管板、集中下降管等主要承压部件在运行中突然发生破裂，形成相当大能量的冲击波，造成安全事故。爆炸泄漏物料未能及时收容或稀释处理，未经处理的烟气扩散至外环境会造成严重的环境污染。 表4-12 运行过程风险识别一览表 序号 单元名称 涉及风险物质 环境风险 1 热风炉 烟尘 颗粒状污染物，污染大气环境。 二氧化硫 有毒气体。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险，污染大气环境。 氮氧化物 有毒气体，影响人体健康，污染大气环境。 爆炸 造成安全事故，造成人员伤亡； 因爆炸泄漏物料未能及时收容或稀释处理，含较高浓度SO2、NOX等气体，通过空气扩散对周边环境、人造成影响。 2 脱硫剂 NaOH 危险物质泄漏遇水生成强腐蚀性液 体，污染地下水、土壤 Ca(OH)2 6.4 环境风险分析 结合企业环境风险识别、同类企业事故案例及现有防控措施，对企业突发环境事件做出情景假设，详见表4-13。 表4-13 企业突发环境事件情景假设分析 序号 起初事故假设 事故类型 事故释放途径 1 热风炉爆炸 爆炸、泄漏 （1）热风炉内部混合物大量从破裂喷出，压力瞬间降到与大气相等，并形成相当大能量的冲击波，造成安全事故，人员伤亡。 （2）泄漏物料未能及时收容或稀释处理，泄漏物料通过蒸发产生毒气快速扩散到外环境。含较高浓度SO2和NOX气体，通过空气扩散对周边农作物、环境、人造成影响。 6.5 风险防范措施 （1）建议加强日常管理，输料系统严禁烟火，禁止明火。每次检修完毕，必须清理现场的所有碎屑、垃圾、焊渣，防止突发环境事件的发生。 （2）脱硫剂存放点进行防渗、防潮处理。 （3）严格执行热风炉设备维修保养制度，定期检验巡检。 （4）热风炉房内严禁存放易燃、易爆、危险品。 （5）做好日常管理工作，保证消防设施的完好性，并定期对其进行检修，保证设备完好率和运行率，避免出现故障后才停机维修的情况。 （6）做好日常管理工作，保证除尘脱硫设施的完好性，并定期对其进行检修。 （7）企业编制环境风险应急预案。 （8）企业需制定完善的培训计划，对员工(特别是参与现场应急抢险的人员)需定期进行应急培训，一般至少每年进行一次；当个别应急人员发生变化时，需对该人员进行单独培训，明确各员工的职责及强化其现场应急抢险技能，以备事故发生时能及时顺利地开展应急抢险工作； （9）企业需要根据实际情况，制定完善的演练计划，并按企业的事故预防重点，企业每年至少需组织一次综合应急预案演练，每半年至少需组织一次专项应急预案，每季度至少需组织一次现场处置方案演练； （10）建议企业做好应急物资的日常维护，及时更新、补充； （11）企业要注意及时更新应急标识系统，当发现应急标识系统老化、不清晰，应及时更新标识牌上的信息，保证各个关键点的标识牌所反映的信息能起到实际的应急作用。 6.6 环境风险分析结论 项目涉及的原辅料、中间产品均不属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中危险物质，环境风险潜势为I，评价仅进行简要分析。 企业在做好风险管理和防范措施的前提下，可将风险事件影响控制在最低限度，对区域造成的影响可控制在局部范围内。 4-18 环境风险简单分析内容表 建设项目名称 霍尔果斯市伊车嘎善乡农副食品烘干塔建设项目 建设地点 新疆维吾尔自治区 伊犁哈萨克自治州 / 霍尔果斯市 伊车嘎善乡加苏尔村 地理坐标 经度 E80°39′4.598″ 纬度 N44°11′4.467″ 主要危险物质及分布 / 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水） （1）锅炉内部混合物大量从破裂喷出，压力瞬间降到与大气相等，并形成相当大能量的冲击波，造成安全事故，人员伤亡。 （2）泄漏物料未能及时收容或处理。高浓度含尘气体通过空气扩散对周边农作物、环境、人造成影响。 风险防范措施要求 （1）建议加强日常管理，输料系统严禁烟火，禁止明火。每次检修完毕，必须清理现场的所有碎屑、垃圾、焊渣，防止突发环境事件的发生。 （2）脱硫剂存放点进行防渗、防潮处理。 （3）严格执行热风炉设备维修保养制度，定期检验巡检。 （4）热风炉房内严禁存放易燃、易爆、危险品。 （5）做好日常管理工作，保证消防设施的完好性，并定期对其进行检修，保证设备完好率和运行率，避免出现故障后才停机维修的情况。 （6）做好日常管理工作，保证除尘脱硫设施的完好性，并定期对其进行检修。 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 本项目环境风险潜势为I，评价仅进行简要分析。 企业在做好风险管理和防范措施的前提下，可将风险事件影响控制在最低限度，对区域造成的影响可控制在局部范围内。 7 环保投资 本项目总投资3000万元，其中环保投资约66万元，占总投资的2%，投资估算详见表4-19。 表4-19 工程环保设施投资概算一览表 序号 分类 治理措施 投资（万元） 1 废气防治设施 热风炉烟气 布袋除尘器、15m高排气筒 6 脱硫塔 8 低氮燃烧器+SCR脱硝反应器 15 清粮废气 封闭式清粮机，废气排入布袋除尘器处理，经处理后废气经15m排气筒排放 8 输送、倒堆及烘干等过程中产生的红衣、碎屑 堆场、烘干塔周围设置防风防尘网 12 灰渣扬尘 封闭式灰渣库 5 2 废水处理措施 脱硫废水浆液循环池 3 3 降噪措施 设备合理选型、减振、隔声处理 4 4 固废处理 封闭式灰渣库；原料夹杂物暂时堆放在厂区硬化空地，并覆盖毡布、洒水抑尘；固废暂存间；生活垃圾桶、垃圾及时清运 4 5 排放口规范化管理 1 合计 66 8 建设项目竣工环保验收 项目建设运营后，应根据相关要求进行建设项目竣工环保验收，具体验收内容如下。 表4-17 “三同时”验收一览表 类别 处理对象 主要污染物 环保措施 治理效果 验收标准 废气 热风炉烟气 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 布袋除尘器、脱硫塔、低氮燃烧器+SCR脱硝反应器，排气筒高度15m 污染物排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉相关限值要求 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉相关限值要求 清选废气 颗粒物 封闭式清粮机，废气排入布袋除尘器处理，经处理后废气经15m排气筒排放 颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 装卸、堆放、烘干过程产生的红衣、碎屑及无组织粉尘 颗粒物 堆场、烘干塔周围设置防风防尘网、采取封闭式输送带，清粮机底部设置网筛及漏斗 场界颗粒物浓度小于1mg/m3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 废水 脱硫废水 化学需氧量、悬浮物、全盐量等 脱硫废水浆液循环池 脱硫废水经浆液循环池沉淀后回用于脱硫，项目无废水排放 / 噪声 生产噪声 等效A声级 （1）给烘干塔及清粮机设置减震基座；（2）将各设备的电动机置于隔音箱体内；（3）设备之间采用柔性连接。 设备噪声场界贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 昼：60dB（A），夜：50dB（A） 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 固体废物 装卸、堆放、清选 原料夹杂物 暂时堆放在厂区硬化空地，并覆盖毡布、洒水抑尘，由附近农户定期（约2~3天一次）清运、还田 / 布袋除尘器TA001 除尘灰 暂存于灰渣库并定期洒水抑尘，定期外售于建材厂综合利用 / 脱硫塔 脱硫渣 / 热风炉 灰渣 / 布袋除尘器TA004 除尘灰 暂存于固废暂存间，定期清运至霍尔果斯市垃圾填埋场。 / 其他 热风炉烟气 排放口规范化管理 / |

#### 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 热风炉烟气 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、烟气黑度 | 布袋除尘器、脱硫塔、低氮燃烧器+SCR脱硝反应器，排气筒高度15m | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉相关限值要求 |
|  | 清粮机 | 颗粒物 | 封闭式清粮机、布袋除尘器、排气筒高度15m | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 装卸、堆放、烘干过程产生的无组织粉尘 | 颗粒物 | 堆场、烘干塔周围设置防风防尘网、采取封闭式输送带，清粮机底部设置网筛及漏斗 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 废水 | 脱硫塔 | 脱硫废水 | 浆液循环池 | / |
| 声环境 | 噪声 | 生产噪声 | 等效A声级 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准 |
| 固体废物 | 装卸、堆放、清选 | 原料夹杂物 | 暂时堆放在厂区硬化空地，并覆盖毡布、洒水抑尘，由附近农户定期（约2~3天一次）清运、还田 | 固废处理处置方式合理，去向明确 |
|  | 布袋除尘器TA001 | 除尘灰 | 暂存于灰渣库并定期洒水抑尘，外售于建材厂综合利用 |  |
|  | 热风炉 | 灰渣 |  |  |
|  | 脱硫塔 | 脱硫渣 |  |  |
|  | 布袋除尘器TA004 | 除尘灰 | 暂存于固废暂存间，定期清运至霍尔果斯市垃圾填埋场。 |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）建议加强日常管理，输料系统严禁烟火，禁止明火。每次检修完毕，必须清理现场的所有碎屑、垃圾、焊渣，防止突发环境事件的发生。 （2）脱硫剂存放点进行防渗、防潮处理。 （3）严格执行热风炉设备维修保养制度，定期检验巡检。 （4）热风炉房内严禁存放易燃、易爆、危险品。 （5）做好日常管理工作，保证消防设施的完好性，并定期对其进行检修，保证设备完好率和运行率，避免出现故障后才停机维修的情况。 （6）做好日常管理工作，保证除尘脱硫设施的完好性，并定期对其进行检修。 |
| 其他环境 管理要求 | 项目自行监测委托有资质的第三方检测机构完成，监测方法由第三方机构根据相关规范确定。建设方要求第三方检测公司按《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/373）要求执行相关监测操作。 监测数据记录、整理、存档要求： 应当定期记录开展手工监测的日期、时间、污染物排放口和监测点位、监测方法、监测频次、监测仪器及型号、采样方法、监测结果等，并建立台账记录报告。 按要求办理排污许可，规范化排污口并设标识，建立企业内部环境管理体系，安排专人负责管理、维护环保设施，制定企业环境保护规章制度并落实相关责任。 项目北侧距离项目边界约20米处有一户居民，项目生产活动对其日常生活会造成一定影响，评价要求项目建设方在项目投入生产前将该户居民宅基地进行征迁，征迁结束后进行建设项目竣工验收工作。 |

#### 六、结论

本项目符合国家相关产业政策；符合《伊犁州直区域空间生态评价暨“三线一单”生态环境准入清单》相关要求。项目建设过程中需按照国家法律法规要求认真落实环境保护“三同时”制度，严格落实设计和环评报告提出的污染防治措施，并加强环保设施的运行维护和管理，保证各种环保设施的正常运行。在采取相应的环境保护措施后，可使工程建设不利影响得到较大程度的减缓，使环境影响降低在自然与社会环境可承受的限度内。从环境保护角度分析，只要认真落实各项环境保护措施和环境监测方案，加强环境保护管理和监督，在建设和运行过程中注重对自然生态环境的保护，本工程无重大环境制约因素，其建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.500 | / | 0.500 | / |
|  | 二氧化硫 | / | / | / | 0.381 | / | 0.381 | / |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | 0.343 | / | 0.343 | / |
| 一般工业 固体废物 | 原料夹杂物 | / | / | / | 50 | / | 50 | / |
|  | 除尘灰 | / | / | / | 5.3 | / | 5.3 | / |
|  | 炉渣 | / | / | / | 127.02 | / | 127.02 | / |
|  | 脱硫渣 | / | / | / | 8.19 |  | 8.19 |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①